## Slide 1: 脳波モニターと術中覚醒
2-8 モニタリング（発展）
初期研修医向け麻酔講義
Notes: 術中覚醒（全身麻酔中に意識があり、あとで記憶が残ること）は、まれだが患者に長く影響する合併症である。この回では、その頻度と危険因子、麻酔で脳波がどう変わるか、処理脳波モニター（BIS など）の読み方と限界、そして予防の実務を扱う。

## Slide 2: 術中覚醒の頻度
覚醒
脳波
BIS
限界
予防
1
Pandit JJ, et al. 5th National Audit Project (NAP5). Br J Anaesth 2014;113:549-559
Sebel PS, et al. Anesth Analg 2004;99:833-839
約 1/19,000
自己申告（NAP5、全体）
約 1/8,200
筋弛緩薬を使った麻酔
約 1/135,900
筋弛緩薬を使わない麻酔
約 1/670
帝王切開（全身麻酔）
面接で聞き出すと 1–2 / 1,000 の報告もある（Brice 法）
Notes: NAP5（英国・アイルランドの第 5 回全国監査プロジェクト、2014 年）は、患者が自分から申告した術中覚醒を集めた。全体で約 1/19,000（患者の自己申告による推定）。確実・ほぼ確実（certain/probable）と可能性あり（possible）を合わせた推定は約 1/19,600（95% 信頼区間 1/16,700〜1/23,450）。筋弛緩薬を使った麻酔で約 1/8,200（1/7,030〜1/9,700）、使わない麻酔で約 1/135,900（1/78,600〜1/299,000。信頼区間がとても広い）、帝王切開の全身麻酔で約 1/670（1/380〜1/1,300）だった。
面接法: 術後に決まった質問（改変 Brice 質問票: 眠る前に最後に覚えていること、目が覚めて最初に覚えていること、その間に何か覚えているか、夢を見たか、など）で聞き出すと、頻度は 1〜2/1,000 と報告されている。米国の 7 施設の前向き研究（Sebel 2004）では、19,575 例中 25 例（0.13%）に記憶を伴う覚醒があり、各施設で 1,000 例あたり 1〜2 例だった。ほかに可能性のある覚醒が 46 例（0.24%）あった。自己申告より 10 倍以上多い。
いつ起きるか: NAP5 では、術中覚醒の約 3 分の 2（82 例、66%）が麻酔の導入時と、麻酔から覚める時期（覚醒期）に起き、約 3 分の 1（43 例、33%）が維持中に起きていた。覚醒期の例は、筋弛緩の残存（動けないまま意識が戻る）と結びついていた。
患者の体験: 音が聞こえる、動けない、痛い、息ができない、という体験が多く、心的外傷後ストレス障害（PTSD）につながることがある。

## Slide 3: 危険因子
覚醒
脳波
BIS
限界
予防
2
Pandit JJ, et al. Br J Anaesth 2014;113:549-559
患者
術中覚醒の既往
若年成人・女性・肥満
麻酔
筋弛緩薬
TIVA（濃度が見えない）
導入薬が切れる空白
若手の担当・
時間外・緊急
手術
帝王切開
心臓・胸部手術
循環が不安定で
浅くする
Notes: NAP5 が挙げた危険因子: 女性、若年の成人（小児は含まない）、肥満、術中覚醒の既往、麻酔担当医が若手、時間外の手術、緊急手術、手術の種類（産科・心臓・胸部）、筋弛緩薬の使用。ASA 全身状態分類、人種、亜酸化窒素の使用の有無は危険因子ではなかった。薬物やアルコールの常用は一般に挙げられる因子だが、NAP5 の主な因子には入っていない【要確認: ASA Practice Advisory 2006 の記載】。
麻酔側: 筋弛緩薬（動けないので気づかれない。NAP5 で特に重要な因子）、全静脈麻酔（TIVA: Total Intravenous Anesthesia。吸入麻酔薬と違って薬の濃度をモニターできないので、ラインの外れや注入の失敗に気づきにくい【要確認: NAP5 報告書本体での TIVA の扱い】）、導入薬の効果が切れる空白（NAP5 では、導入時の覚醒にチオペンタール、迅速導入、肥満、気道確保の困難、筋弛緩薬、搬送中の投与中断が関わっていた）、覚醒時に筋弛緩が残ったまま麻酔を浅くする。
聴講者自身に当てはまる因子: 若手の麻酔担当医、時間外、緊急手術。慣れない状況では薬が足りていないことに気づきにくい。
手術側: 帝王切開の全身麻酔（薬を少なくしがち、導入から執刀までが速い）、心臓・胸部手術、外傷や大量出血で循環が不安定なため麻酔を浅くせざるを得ないとき。

## Slide 4: 脳波は麻酔で変わる
覚醒
脳波
BIS
限界
予防
3
Purdon PL, Sampson A, Pavone KJ, Brown EN. Anesthesiology 2015;123:937-960
Fritz BA, et al. Anesth Analg 2016;122:234-242
覚醒：速く小さい波（β）
浅い鎮静：α と β
全身麻酔：前頭部の α
＋ ゆっくり大きい δ
深すぎ：バーストサプレッション
Notes: 覚醒時は、速くて振幅の小さい β 波が主体。鎮静が始まると、規則的な β 波が増え（α〜β 帯、8〜22 Hz 前後）、ゆっくりした波も混ざる。量によっては、体が動いたり多幸感や不快感が出たりする逆説的興奮が起こり、このときにも β 波が見られる。意識がなくなると、前頭部に途切れずに続く α 波（8〜12 Hz）の律動が現れ（目を閉じて起きているときは後頭部にある α が、前に移る）、全体にゆっくりした振幅の大きい徐波〜δ 波（0.1〜4 Hz）と重なる。プロポフォールでもセボフルランでも、これが「十分に眠っている」典型の形である。
さらに深くなると、脳波が平坦になる区間（サプレッション）と、ときどき出る大きな波（バースト）が交互に現れる（バーストサプレッション）。麻酔が深すぎるサインで、高齢者に起こりやすい。成人を対象にした観察研究では、サプレッションの時間が長いほど術後せん妄が多かった（Fritz 2016）。ただし、因果関係は示されていない（→ S6 ENGAGES）。強い低体温や脳の病気・障害でも起こる。
薬による違い: ケタミン（低用量）は速い波（およそ 25〜32 Hz、高い β〜低い γ）が増える。デクスメデトミジンは自然な睡眠に近い紡錘波（スピンドル: 9〜15 Hz、1〜2 秒の短い波）と徐波を示す。「スピンドル」という語は、このデクスメデトミジンと睡眠の短い波に使い、プロポフォールの持続する前頭部 α には使わない。薬ごとに脳波の形が違うので、1 つの数字（指標）にまとめるときには薬の種類を考える必要がある。

## Slide 5: BIS の仕組みと数字
覚醒
脳波
BIS
限界
予防
4
Avidan, N Engl J Med 2008 / Pilge, Anesthesiology 2006 / Zanner, Br J Anaesth 2009
Messner, Anesth Analg 2003 / Bruhn, J Clin Monit Comput 2000
100–80 覚醒
80–60 鎮静
60–40 全身麻酔の目安
40–20 深い（SR を見る）
20 未満 平坦が多い
0–100 の指標、全身麻酔の目安は 40–60
表示は数十秒〜2 分遅れる
同時に見る：SQI・EMG・SR（抑制比）
Notes: BIS（Bispectral Index）は、額に貼ったセンサーから前頭部の脳波を取り、周波数の成分、位相の関係（バイスペクトル解析）、平坦な区間の割合（抑制比: SR）などを組み合わせて 0〜100 の指標にしたもの（組み合わせ方の詳しい計算法は公開されていない）。100 が覚醒、0 が平坦な脳波。全身麻酔の維持では 40〜60 が目安とされ、臨床試験でもこの範囲が目標に使われてきた（B-Unaware の目標は 40〜60）。ただし保証ではなく、B-Unaware では BIS が目標範囲内でも術中覚醒が起きた。
遅れ: 指標は一定時間の脳波を処理して出すので、実際の変化から遅れる。手術中に記録した脳波で調べると、状態が変わってから新しい値が出るまでに 24〜122 秒かかった（Zanner 2009。人工的に作った信号では 14〜155 秒: Pilge 2006）。遅れは一定ではなく、値が下がるときと上がるときで違う。急な変化（挿管、執刀）を評価するときは、この遅れを考える。
一緒に見る数値: SQI（信号の質。低いと値は信用できない）、EMG（筋電図の混入。高いと BIS は高く出る。逆に、筋弛緩薬で額の筋の活動が消えると、起きている人でも BIS が下がることがある: Messner 2003。だから筋弛緩薬を使っているときに BIS が低いだけで「眠っている」とは言い切れない）、SR（抑制比。直前 63 秒のうち脳波が平坦だった割合。0 より大きければ平坦な区間がある。多くは深すぎ）。SR が 40% になるまでは BIS はほとんど変わらず、40% を超えると SR とともに下がる（Bruhn 2000）。BIS が 20 より上でも平坦な区間はありうるので、SR を一緒に見る。
他の装置: Entropy（GE）、Narcotrend、SedLine の PSI（Masimo）など。英国 NICE の評価（DG6、2012 年）で対象になったのは BIS、E-Entropy、Narcotrend-Compact M の 3 機種で、SedLine の PSI は評価されていない。

## Slide 6: 読むときの3点セット
覚醒
脳波
BIS
限界
予防
5
Purdon PL, et al. Anesthesiology 2015;123:937-960
Wildes TS, et al. ENGAGES. JAMA 2019;321:473-483
数値と傾向
一点の値で動かない
トレンドの向きを見る
生波形・DSA
α 帯 ＋ 徐波があるか
平坦な区間がないか
SR と EMG
SR > 0 ＝ 平坦あり
（多くは深すぎ）
EMG ↑ ＝ 値が高く出る
Notes: 数値と傾向: 指標は変動する。一点の値で薬を増減せず、数分の傾向と刺激（執刀、体位変換）の関係で判断する。
生波形と DSA（density spectral array: 周波数の成分を色で時間軸に並べた表示）: プロポフォールや吸入麻酔薬（セボフルランなど）では、前頭部の α 帯（8〜12 Hz）と徐波（0.1〜4 Hz）の帯がそろって続いていれば、十分に眠っている形。プロポフォールでは、α と β が混ざった広い帯（8〜22 Hz）は、声かけに応じる鎮静の段階でも見られる。ケタミンと亜酸化窒素は速い波（β・γ）が主になる。デクスメデトミジンの紡錘波は α に似ているが弱く、鎮静の状態である。この 3 つの薬では、この読み方をそのまま使えない。
SR と EMG: SR（抑制比）は、直前 63 秒のうち脳波が平坦だった時間の割合。0 より大きければ平坦な区間がある。多くは麻酔が深すぎるためだが、強い低体温や脳の病的な状態でも起こる。薬を減らすだけでなく、体温と全身状態も確かめる。EMG が高いときは、額の筋の活動が混ざって BIS が高く出ているだけのことがある（筋弛緩薬が切れてきた、浅い、のどちらもあり得る）。
高齢者とせん妄: 深すぎる麻酔（バーストサプレッション）は術後せん妄と関連するが、脳波で麻酔を調節してもせん妄が減らなかった大規模試験がある（ENGAGES、2019 年。60 歳以上の大手術 1,232 例。脳波ガイド群では平坦な時間が短くなった〔中央値 7 分 対 13 分〕が、術後 1〜5 日のせん妄は 26.0% 対 23.0% で減らなかった）。深すぎを避けることは合理的だが、それだけでせん妄を防げるとは言えない。

## Slide 7: 限界
覚醒
脳波
BIS
限界
予防
6
Avidan MS, et al. N Engl J Med 2008, 2011 / Myles PS, et al. B-Aware. Lancet 2004
Purdon PL, et al. The Ageing Brain. Br J Anaesth 2015;115 Suppl 1:i46-i57
ケタミン・亜酸化窒素では高めに出る
筋電図などの雑音で乱れる（SQI を見る）
薬ごとに脳波の形が違う
強い低体温で低く出る
小児・高齢者では解釈が変わる
B-Unaware／
BAG-RECALL
吸入麻酔では BIS は
呼気麻酔薬濃度の
アラームに勝らなかった
Notes: 薬による限界: ケタミンと亜酸化窒素は脳波を速くするので、ふつうの臨床量でも指標が高めに出やすい。デクスメデトミジンは脳波がゆっくりになり指標も低く出るが、深い麻酔ではなく鎮静の状態で、刺激で簡単に起きることがある。薬ごとに脳波の形が違うので、1 つの指標にまとめる方法には限界がある。
ノイズ: 額の筋電図が混ざると BIS は高く出る。逆に、筋弛緩薬で筋電図が消えると、起きていても BIS が下がることがある（Messner 2003）。電気メス、ペースメーカ、温風式加温装置などによる干渉も起こりうる【要確認: 取扱説明書】。SQI を見る。
体温・年齢: 強い低体温（人工心肺での超低体温など）では脳波が抑制され、平坦にもなるので、BIS は低く出る。小児（特に乳児）では成人と同じ範囲をそのまま使えない。高齢者では、麻酔中の脳波の振幅が若い人の 1/2〜1/3 と小さく、特に α 波が弱く、その周波数も低い。バーストサプレッションにも入りやすい。指標は年齢を考えていないので、値が実際の深さとずれやすい（Purdon 2015 BJA）。生波形と SR も一緒に見る。
臨床試験: 術中覚醒の危険が高い患者を対象にした B-Unaware（2008 年、2,000 例）と BAG-RECALL（2011 年、6,041 例）では、BIS を 40〜60 に保つ方法は、呼気麻酔薬濃度を 0.7〜1.3 MAC に保つ方法（ETAC 法）より術中覚醒を減らさなかった。確実な覚醒は、B-Unaware で両群 2 例ずつ、BAG-RECALL で BIS 群 7/2,861 例（0.24%）、ETAC 群 2/2,852 例（0.07%）で、むしろ呼気濃度の群のほうが少なかった。両試験は BIS が優れているかを調べた試験で、同等であることを示したものではない。吸入麻酔では、呼気濃度の下限アラームが現実的な予防策になる。
TIVA: B-Unaware と BAG-RECALL は呼気濃度と比べた試験なので、呼気濃度が測れない TIVA にはそのまま当てはまらない。通常の管理と比べた B-Aware（2004 年、高リスクで筋弛緩薬を使う全身麻酔、2,463 例）では、BIS ガイドで覚醒が減った（2 例 対 11 例）。だから TIVA では脳波モニターの意味が大きい。

## Slide 8: 誰に付けるか
覚醒
脳波
BIS
限界
予防
7
NICE Diagnostics guidance DG6. Depth of anaesthesia monitors (2012)
Pandit JJ, et al. Br J Anaesth 2014;113:549-559
付ける場面
TIVA ＋ 筋弛緩薬
覚醒の危険因子がある
深すぎを避けたい
高齢者・フレイル
吸入麻酔なら
呼気麻酔薬濃度のアラーム
下限 0.7 MAC（試験での設定）
根拠
NICE DG6：高リスク例と TIVA で選択肢
NAP5：TIVA＋筋弛緩薬で推奨
Notes: 付ける場面: TIVA で筋弛緩薬を使うとき（薬の濃度が見えず、動けない）。術中覚醒の危険因子がある患者（既往、帝王切開の全身麻酔、心臓・胸部手術、循環不安定）。高齢者やフレイルで深すぎる麻酔を避けたいとき。
吸入麻酔: 呼気麻酔薬濃度（ETAC: end-tidal anesthetic concentration）の下限アラームを設定する。B-Unaware では呼気濃度の目標を 0.7〜1.3 MAC とし、BAG-RECALL では 0.7 MAC 未満または 1.3 MAC 超でアラームが鳴るように設定した。B-Unaware の確実な覚醒 4 例のうち 3 例では、呼気濃度が 0.7 MAC 未満だった。0.7 MAC は試験の設定値で、ガイドラインが定めた閾値ではない。
根拠: 英国 NICE の DG6（2012 年）は、脳波モニターを、覚醒や深すぎる麻酔の危険が高い患者と、TIVA を受けるすべての患者で選択肢として推奨している【要確認: 推奨 1.1・1.2 の原文】。NAP5 は TIVA と筋弛緩薬を併用するときの使用を推奨している【要確認: NAP5 報告書本体の推奨の原文】。日本麻酔科学会のモニター指針では「脳波モニターは必要に応じて装着すること」【要確認: 2025年版の文言】。
当院での実装: 装置の有無、センサーの保管場所、どの症例に使うかは施設で決める（講義のあとに確認する）。

## Slide 9: 予防の実務
覚醒
脳波
BIS
限界
予防
8
Pandit JJ, et al. Br J Anaesth 2014;113:549-559
Thilen SR, et al. Anesthesiology 2023;138:13-41
① 薬が
届いているか
② 導入〜挿管の
空白をなくす
③ 筋弛緩は
必要なときだけ
④ 覚醒は
筋弛緩が戻ってから
⑤ 疑ったら
認めて説明
TIVA：静脈路を目で確認、ポンプの動作と残量、ラインの外れ
覚醒を訴えたら：否定せず聞く、記録し、フォローにつなぐ
Notes: ① 薬が届いているか: TIVA では、静脈路の刺入部が見えること、ポンプが動いていて残量があること、三方活栓が開いていること、ラインが外れていないことを定期的に確認する。吸入麻酔では呼気濃度の下限アラーム。薬剤のラベルと投与順（鎮静薬より先に筋弛緩薬を入れない）も確認する。
② 導入〜挿管の空白: 導入薬（プロポフォールなど）を 1 回だけ入れた効果は、薬が体内にすばやく広がるので短時間で切れる。量・年齢・薬の種類で長さは変わる。迅速導入で挿管に手間取ったとき、搬送や体位変換のときは、麻酔薬の追加を忘れない（NAP5 では、導入時の覚醒にチオペンタール、迅速導入、肥満、気道確保の困難、筋弛緩薬、搬送中の投与中断が関わっていた）。
③ 筋弛緩: 必要なときだけ使い、深さをモニターする（→ 2-6）。「深い筋弛緩と浅い麻酔」の組み合わせが最も危険。
④ 覚醒時: 筋弛緩が回復（定量モニターで TOF比 0.9 以上）してから麻酔を浅くする。動けない状態で意識が戻る時間を作らない（NAP5 では、覚醒期の残存筋弛緩が術中覚醒として体験されていた）。
⑤ 疑ったら: 患者が覚醒を訴えたら、否定せずに話を聞き、起きたことを説明し、記録に残し、精神的なフォロー（必要なら専門家）につなぐ。決まった質問（改変 Brice 質問票）で術後に聞く施設もある。高リスク症例（帝王切開の全身麻酔など）では、術前に覚醒の可能性を説明しておく。

## Slide 10: まとめ
覚醒
脳波
BIS
限界
予防
9
Pandit JJ, et al. Br J Anaesth 2014 / Purdon PL, et al. Anesthesiology 2015
NICE DG6 (2012) / Avidan MS, et al. N Engl J Med 2008, 2011
術中覚醒は約 1/19,000、筋弛緩薬で約 1/8,200
全身麻酔の脳波は前頭部の α ＋ δ、平坦は深すぎ
BIS 40–60 は目安。値と傾向と生波形を一緒に見る
TIVA ＋ 筋弛緩薬では脳波モニターを付ける
薬が届いているかの確認が、いちばんの予防
Notes: まとめ（約 1 分。1 項目 10〜15 秒）。
1 つ目、頻度: 術中覚醒は、患者の自己申告で約 1/19,000、筋弛緩薬を使った麻酔では約 1/8,200 と多くなる。面接で聞き出すと 1〜2/1,000 の報告もある。まれだが、PTSD につながることがある。
2 つ目、脳波: 十分に眠っているときの脳波は、前頭部の α 波（8〜12 Hz）と、ゆっくり大きい δ 波の組み合わせ。平坦な区間（バーストサプレッション）が出たら、麻酔が深すぎるサイン。
3 つ目、BIS: 40〜60 は目安で、保証ではない。表示は遅れるので、一点の値ではなく傾向を見て、生波形・SQI・EMG・SR も一緒に確かめる。
4 つ目、誰に付けるか: TIVA で筋弛緩薬を使うときは、薬の濃度が見えず、患者も動けないので、脳波モニターを付ける。吸入麻酔では、呼気麻酔薬濃度の下限アラームが現実的な予防策になる。
5 つ目、予防: 静脈路・ポンプ・ライン、吸入麻酔なら呼気濃度で、薬が患者に届いているかを確かめることが、いちばんの予防。患者が覚醒を訴えたら、否定せずに聞き、記録し、フォローにつなぐ。