## Slide 1: カプノグラフィ② 異常波形の読み方
2-5 モニタリング
初期研修医向け麻酔講義
Notes: 後半では、波形の変化を「消える」「下がる」「上がる」「形が変わる」の4つに分け、それぞれで考える原因と、最初にすることを扱う。原則は、波形の異常はまず患者（換気と循環）を疑い、次に回路を疑う。

## Slide 2: 読む順番
順番
消える・
下がる
上がる
形
まとめ
1
①
波形はあるか
②
高さ（値）は
③
形は
④
傾向は
異常は、まず患者（換気・循環）、次に回路
変化の速さで絞る：突然か、じわじわか
気道内圧・SpO2・血圧と一緒に見る
Notes: 読む順番: 波形があるか（なければ換気が届いていないか、測れていない）。高さ（EtCO2 の値）はどうか。形はどうか（プラトーの傾き、基線、くぼみ）。傾向はどうか（トレンド画面で、急な変化かじわじわか）。
まず患者: 波形が消えたら、最初に患者の胸の動きと脈を確かめ、必要なら用手換気に切り替える。回路やサンプルラインの確認はそのあと。
他のモニターと一緒に: 気道内圧の上昇があれば閉塞、SpO2 が落ちていれば酸素化の問題、血圧が落ちていれば循環の問題、と組み合わせて考える。

## Slide 3: 突然消えた
順番
消える・
下がる
上がる
形
まとめ
2
Chrimes N, et al. Anaesthesia 2022;77:1395-1415
•
回路外れ・サンプルラインの外れ
•
チューブの閉塞・屈曲・事故抜管
•
食道挿管（初めから出ない）
•
蘇生中でも平坦 ＝ 位置異常を疑う
まず患者：胸を見る・脈を触れる・用手換気
Notes: 突然消える＝換気が届いていないか、測れていない。鑑別: 回路の外れ（よく起きる。外れやすいのは気管チューブと回路の接続部）、サンプルラインの外れや閉塞（装置側の問題。他のモニターは正常）、チューブの閉塞や屈曲（気道内圧が上がる）、事故抜管（気道内圧が下がる、リーク音。体位変換のあとに起きやすい）。
食道挿管: 挿管直後の食道挿管では、正常な波形がしばらく続いてから消えるのではない。初めから波形が出ないか、マスク換気で胃に入った CO2 による低い波形が出て、数回の換気で消える。持続する呼気 CO2（7 呼吸以上で高さが保たれるか増え、ピークが基線より 1 kPa ＝ 7.5 mmHg を超える）を確認できなければ、食道挿管を否定するまでその前提で動く（→ 2-5a、7-5）。
心停止との違い: 心停止では肺に血液が来なくなり、EtCO2 は数呼吸のうちに急に下がっていく（一瞬で平坦になるのではない。→ S4）。胸骨圧迫中も、チューブと回路が正しければ、小さくなった波形が見えるのが普通である。蘇生中でも波形が完全に平坦なら、チューブの位置異常・回路外れ・閉塞を否定できるまで、それがあるものとして動く。
回路外れの落とし穴: 外れた場所がサンプリング部位より上流で、自発呼吸があると、波形が残って外れに気づかないことがある。気道内圧と換気量のアラームも合わせて見る。
最初にすること: 患者を見る。胸が動いているか、脈が触れるか。回路を外し、麻酔器とは別の手動換気用バッグ（自己膨張式バッグ）で 100% 酸素の用手換気に切り替え、換気できるか確かめる。吸引カテーテルを通して閉塞を除く。接続とサンプルラインを確認する。心停止なら胸骨圧迫を始め、応援を呼ぶ（→ 6-10 術中心停止）。

## Slide 4: 急に下がる
順番
消える・
下がる
上がる
形
まとめ
3
•
形は保たれ、高さだけ下がる
＝ 肺血流の低下
•
肺塞栓・空気塞栓
•
急な低血圧・大量出血
•
心拍出量の急な低下・心停止
•
カフ漏れ・回路の漏れ（形も崩れる）
Notes: 急に下がる（形は保たれる）: 換気は続いているのに肺に届く血流が減ったことを意味する。肺塞栓、空気塞栓（座位の脳外科手術、中心静脈カテーテルの操作など）、急な低血圧や大量出血、心拍出量の急な低下（心筋虚血、不整脈）、心停止（数呼吸かけて急に下がり 0 に近づく）。血圧と脈波を同時に見る。腹腔鏡手術では、CO2 のガス塞栓で一過性の上昇のあと急な低下と低血圧が起こりうる。
形も崩れて下がる: カフの漏れや回路の漏れでは、呼気ガスが一部逃げてプラトーが保てず、形が崩れて低くなる。気道内圧の低下、リーク音、カフ圧の確認。
最初にすること: 血圧と心拍数を確認、出血量を確認、術野（空気塞栓の可能性）を確認し、指導医を呼ぶ（→ 6-2 低血圧）。

## Slide 5: じわじわ下がる
順番
消える・
下がる
上がる
形
まとめ
4
•
過換気（換気量の設定が多い）
•
低体温・代謝の低下
•
徐々に減る心拍出量
•
サンプルラインの漏れ・希釈
Notes: じわじわ下がるときは緊急性が低いことが多いが、原因を確かめる。換気量が多すぎる（分時換気量と設定を見直す）。低体温で代謝が落ちている（体温を確認）。心拍出量が徐々に減っている（出血、脱水、麻酔が深すぎる）。サンプルラインの小さな漏れや、サイドストリームでの希釈（接続部の緩み）。

## Slide 6: 上がる
順番
消える・
下がる
上がる
形
まとめ
5
•
低換気
（設定が少ない・自発呼吸が弱い）
•
発熱・シバリング・悪性高熱症
•
CO2 気腹・駆血帯の解除・重炭酸
•
吸収剤の劣化（基線も上がる）
説明のつかない上昇＋頻脈＋筋強直 → 悪性高熱症を疑う
Notes: 上がるときは、排出が減ったか（低換気）、産生が増えたか（発熱、シバリング、悪性高熱症）、運搬が増えたか（CO2 気腹、駆血帯の解除、重炭酸ナトリウムの投与）を考える（→ 6-6 高二酸化炭素血症）。
悪性高熱症: 換気の設定を変えていないのに EtCO2 が上がり続け、換気量を増やしても下がらない。頻脈、筋強直（咬筋強直を含む）、体温の上昇が加わる。体温の上昇は遅れて出ることが多い。体温が正常でも悪性高熱症を否定しない。疑ったら、すぐに応援を呼ぶ（ダントロレンの溶解には人手が要る）。揮発性麻酔薬を止め、100% 酸素・高流量で換気量を増やし、ダントロレンの準備と投与を始める（用量と手順は → 6-9 悪性高熱症）。
吸収剤の劣化: 二酸化炭素吸収剤が消耗すると呼気の CO2 が吸気に混ざり（再呼吸）、基線が 0 に戻らなくなる。次のスライドで扱う。

## Slide 7: 基線が 0 に戻らない
順番
消える・
下がる
上がる
形
まとめ
6
0
•
二酸化炭素吸収剤の劣化（色を確認）
•
一方弁の故障
•
吸収剤なしの回路で流量不足
•
測定の遅れ（呼吸数が多い小児）
吸収剤を交換し、新鮮ガス流量を上げる
Notes: 基線が上がる＝吸気に CO2 が混ざっている（再呼吸）か、測定が追いついていない。
再呼吸の原因: 二酸化炭素吸収剤の消耗（指示薬の色の変化を確認。色が戻ることもあるので時間でも管理）、呼気弁・吸気弁の固着や破損（弁の動きを目で確認）。CO2 吸収剤のない回路（ジャクソンリースなどの Mapleson 系）は、新鮮ガスで呼気を押し流して再呼吸を防いでいる。新鮮ガス流量が足りないと再呼吸が起こり、基線が上がる。
測定の問題: サイドストリームでは、サンプルラインの中でガスが混ざることと、装置の応答の遅れのため、呼吸数が多く一回換気量が小さいと（小児など）、吸気で 0 まで下がりきらないことがある。これは再呼吸ではなく測定の問題で、吸収剤を換えても直らない。
対処: 吸収剤を交換する。交換までの間は新鮮ガス流量を上げて再呼吸を減らす。弁の故障なら回路を交換する。

## Slide 8: プラトーが斜め（閉塞）
順番
消える・
下がる
上がる
形
まとめ
7
•
気管支攣縮・喘息・COPD
•
チューブの屈曲・
分泌物による部分閉塞
•
気道内圧の上昇・聴診とあわせて判断
•
対処 → 6-5 気道内圧上昇・換気困難
Notes: 呼気の流れが妨げられると、肺胞ガスが時間差をもって出てくるため、立ち上がりが鈍り、プラトーが斜めになる（α 角が大きくなる）。原因: 気管支攣縮（麻酔が浅い、喘息、アナフィラキシー）、COPD、チューブの屈曲や分泌物による部分閉塞。
一緒に見るもの: 気道内圧（上がっていれば閉塞）、聴診（喘鳴、左右差）、チューブの深さ。吸引カテーテルを通して閉塞を除く。対処は 6-5（気道内圧上昇・換気困難）。
片肺挿管ではカプノグラムがほとんど変わらないことが多い。SpO2 の低下、気道内圧の上昇、呼吸音の左右差、チューブの深さで見つける。

## Slide 9: くぼみと揺れ
順番
消える・
下がる
上がる
形
まとめ
8
プラトーのくぼみ
心拍に同期した揺れ
くぼみ ＝ 自発呼吸の努力 → 筋弛緩と麻酔深度を確認
揺れ ＝ 心拍で肺が動く。徐呼吸で目立ち、異常ではない
Notes: プラトーのくぼみ（curare cleft）: 人工呼吸中に患者が自分で吸おうとすると、呼気の途中でガスが吸い込まれ、プラトーに V 字のくぼみができる。筋弛緩が切れてきたサインのこともあれば、麻酔が浅く刺激に反応しているサインのこともある。横隔膜は母指の筋より早く筋弛緩から回復するので、母指の TOF カウントが少なくても、くぼみが出ることがある。TOF（→ 2-6）と麻酔深度の両方を確かめ、筋弛緩薬を足すか、麻酔を深くするかを指導医と判断する。麻酔が浅いまま筋弛緩薬だけを足すと、術中覚醒の危険がある。しゃっくりでも似た形になる。
心拍に同期した揺れ（心原性振動）: 心拍で肺が小さく動き、呼気の終わりにさざ波が出る。呼吸数が少なく呼気が長いときに目立つ。異常ではないが、装置が呼吸として数えると呼吸数が実際より多く表示されることがある。

## Slide 10: 一覧：形から原因へ
順番
消える・
下がる
上がる
形
まとめ
9
所見 | 考える原因 | 最初にすること
突然消える | 回路外れ・閉塞・抜管・食道挿管 | 患者を見る、用手換気
急に下がる | 肺血流低下（心停止含む）、漏れ | 血圧・脈波を見る
じわじわ下がる | 過換気、低体温、心拍出量↓ | 設定と体温を確認
上がる | 低換気、発熱、気腹、駆血帯 | 換気量を確認、悪性高熱症？
基線が上がる | 吸収剤の劣化、弁の故障 | 吸収剤交換、流量を上げる
プラトーが斜め | 攣縮、部分閉塞 | 気道内圧、聴診、吸引
くぼみ | 自発呼吸の努力 | TOF・麻酔深度を確認
Notes: この表は手元に置いて使う。所見から原因の候補を思い出し、最初にすることを体で覚える。迷ったら「まず患者、次に回路」。蘇生中でも完全に平坦なら、チューブの位置異常を否定できるまでその前提で動く。

## Slide 11: まとめ
順番
消える・
下がる
上がる
形
まとめ
10
Kodali BS. Anesthesiology 2013;118:192-201 / Kerslake I, Kelly F.
BJA Education 2017;17:178-183 / Chrimes N, et al. Anaesthesia 2022;77:1395-1415
波形があるか → 高さ → 形 → 傾向の順に見る
突然消えたら、まず患者を見て用手換気
形を保って急に下がる ＝ 肺血流の低下
上がり続けて頻脈・筋強直 ＝ 悪性高熱症を疑う
基線が浮く ＝ 再呼吸、吸収剤を交換
Notes: 出典（全文）: Kodali BS. Anesthesiology 2013;118:192-201 / Kerslake I, Kelly F. Uses of capnography in the critical care unit. BJA Education 2017;17:178-183 / Chrimes N, et al. Anaesthesia 2022;77:1395-1415